## Slide 1
+
-
-
+
PLAN ELECTRIQUE BOXER
Bat. moteur
Bat. Cellule
Lithium 12V/70Ah
BMS intégré
10
10
10
10
6
6
6
6
25
25
6
25
25
Sonde température
25
25
25
25
Frigo 5A, 2,5mm
Chauffe eau 2A, 0,75mm
Marche pied 10A, 2,5mm
Pompe à eau 5A, 2,5mm
Purificateur d’eau 1A, 0,75mm
Lanterneau 2A, 0,75mm
Spot douche 1A, 0,75mm
Spots plafonds 2A, 0,75mm
Spot garage 1A, 0,75mm
Prise AC 1A, 0,75mm
Prises usb 2A, 0,75mm
chassis
60A
175w
monocristallin Victron
Chargeur Orion-TR Smart 12V/12V 30A 360W
Autoterm 2D
Commande PU5
Coupe batterie 275A Victron
Régulateur charge solaire SmartSolar MPPT 75/15
Smart Battery Protect 65A
Pack Contrôleur BMV 702 + Sonde de température Victron
Convertisseur chargeur 12V/230V Multi 500VA/20-16
chassis
chassis
chassis
chassis